东江游击队指挥部旧址（纪念馆）安防系统维修保养服务项目招标文件

深圳博物馆

招标文件

项目名称：东江游击队指挥部旧址（纪念馆）安防系统

维修保养服务

深 圳 博 物 馆

二〇一八年四月

目  录

第一章： 投标邀请   ----------------------------------------------------3

第二章： 投标资质要求 --------------------------------------------------3-4

第三章： 项目内容及要求 ----------------------------------------------4-15

第四章： 发、开标时间安排 -----------------------------------------15-17

附件：评标细则-----------------------------------------------------------17-19

第一章：投 标 邀 请 书

一、招标项目的名称、概况

1、项目名称：东江游击队指挥部旧址（纪念馆）安防系统维修保养服务

2、项目概况：东江游击队指挥部旧址（纪念馆）地址位于深圳市罗湖区东门街道南庆街13号，属于深圳市级文物保护单位。纪念馆展出有《叶挺将军在深圳》相关专题展览，展示了东江纵队史迹等，集中展示了东江纵队和两广纵队、粤赣湘边纵队在抗日战争、解放战争及参加世界反法西斯战争中艰苦卓绝的战斗历程与丰功伟绩。旧址建筑及周围环境复杂，人流量大，管理涉及领域广，作为当今社会历史知识的传播场所，同时也是罪案高发的场合。该旧址纪念馆属于文物系统风险场所，其安防系统一直是展馆的基本安全保证，也是提高处置突发事件效率的重点工程。为保证纪念馆的安防系统系统正常、稳定地运行，做好系统及相关设备的维护工作，需尽快购买维护保养服务。

3、本项目采取公开招标，经测算，限价25万元人民币（含税）。

4、采取综合评分法确定中标候选人。

第二章   投标方资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位；

2、投标人具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级或以上等级资质；

3、投标人必须是深圳市政府采购注册供应商；

4、近三年内无行贿犯罪记录（由采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）

5、凡在禁止参加深圳政府采购活动期间的投标人，不得参与投标；

6、本项目不分包，投标人不可拆分投标。

第三章     项目内容及要求

一、技术要求：

（一）服务总体要求

采购单位通过购买维修保养服务，确保我单位安防系统设备系统的安全可靠运行，获得日常安全巡检服务,消除安全隐患，在设备发生软硬件故障时,得到有效的备件支持及技术支持服务。同时已老旧设备和升级管理系统功能，保障安防系统系统平稳、高效运行，并根据纪念馆安全特定要求优化部分系统功能。本项目费用包含了人员服务费、设备维修、材料更换等费用。

（二）服务范围

安防系统的维护服务范围提供包括但不限于视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、出入口控制系统、声音复核系统、防爆安全检查系统、X光安检机、对讲系统（有线、无线）、集成的综合安防管理系统等子系统、高清液晶拼接屏显示系统等的维护服务工作。服务对象包括纪念馆整个安防系统相关等软硬件维护服务。

（三）服务要求

1、完成安防维护相关工作，包括但不限于：安防系统（视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、出入口控制系统、声音复核系统、防爆安全检查系统、X光安检机、对讲系统（有线、无线）、集成的综合安防管理系统和显示系统等子系统）等的维护，定期巡检安防系统设备健康运行情况，提前排除故障隐患，定期提供巡检报告，以及提供相关备件等服务。

2、配合纪念馆系统管理员完成相关工作，包括但不限于：安防系统的性能性能诊断、系统环境分析、评估系统当前状态、新增系统功能配置等；

3、完成相关培训工作，包括但不限于：安防系统管理人员技术培训、操作培训等；

4、完成系统升级、改造等工作， 现有安防系统设备的备件采购，安防管理系统软件升级，综合安防管理系统软件系统的功能升级维护并购买壹年原厂免费保修服务，须提供原厂授权证明和售后服务承诺。

5、中标人须按采购单位要求提供监控点迁移、修复和安装调试等工作。

（四）服务技术要求

1、项目服务方式要求

（1）合同期内，中标方派项目经理及所有项目组维护成员对采购单位安防系统进行定期巡检和维护；根据采购单位实际需要提供培训等技术服务。解决采购安防系统所出现的故障问题，维护人员须定期对维护范围内服务器、软件、前端图像巡视，各类报警巡查，门禁系统巡查、X光安检机等设备，发现故障立即通知管理方，并解决故障问题，同时将故障处理情况以书面或电子邮件形式报告给管理方。维护保养工作（包括视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、出入口控制系统、声音复核系统、防爆安全检查系统、X光安检机、对讲系统（有线、无线）、集成的综合安防管理系统和显示系统等子系统）等设备保养），平均分配保养工作，定期巡检并了解设备运行健康状况，提前排除故障隐患，并提供维护报告。

（2）中标方的维护人员需要有24小时值班电话，并24小时故障响应机制，在接到采购单位设备有故障问题通知（含电话通知）后，即安排资深维护工程师前往采购单位现场，查明发生问题的原因，采取有效的措施尽快恢复系统的畅通。一般故障中标方的维护人员应在1小时内到达，4小时内解决故障；重大故障问题应在30分钟内到达，并于2小时内临时恢复 ，4小时内解决故障。

当中标方安排的维护人员无法现场解决故障问题时，则由中标方后台支撑部门提供直接的电话或远程支持服务。

2、项目组人员稳定性要求

（1）项目组成员名单必须在投标文件中明确，并在合同期内保持相应的稳定。

（2）在服务期间，要求中标方提供具有机电或计算机相关专业资格的技术人员服务于用户单位，其中项目经理须具有中国电子信息联合会颁发的项目经理认证资质的项目经理，具有计算机技术专业，并按照纪念馆要求着装、服务时间安排（包括节假日技术人员值班），办公场所由用户方提供。

（3）如果被中标方在合同期内需要更换项目组员，应提前十五天书面通知用户，更换人员的学历、职称等应与招标要求的相一致，并附上相应资料供用户认可后方能更换。中标方技术人员的更换不得影响该项目的实施（包括进度、质量、费用等）。如因中标方更换技术人员而导致项目延期、质量下降或费用增加的，用户有权终止合同，并要求中标方及时采取措施弥补或消除此影响并赔偿相关损失。

3、对相关信息安全的要求

中标方应严格遵守用户关于信息安全方面的规定，自觉保守用户的国家秘密及各项信息。中标方应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。

非经用户书面许可，中标方不得以任何形式泄漏项目资料。因中标方原因导致项目资料、文档、数据或用户其他有关秘密泄露的，用户有权要求中标方采取措施消除影响，并赔偿用户损失，影响严重的将追究法律责任。

4、其他相关要求

本次采购，除“项目服务要求”中已明确的内容外，对项目整体服务要求增加如下（“项目服务要求”与以下要求均为本项目服务要求，两者有不一致时，以更严格要求为准）：

（1）采购范围中的安防系统维护服务包含配件更换服务。

（2）采购范围中的安防系统技术支持维护服务包含软件系统免费版本升级，提供技术培训等，若软件系统需要功能、大版本升级和原厂服务要求，必须提供原厂商授权书和服务承诺函。

（3）对于已要求购买原厂商服务的内容，维护服务由原厂商和中标方共同提供。

（4）中标人提供每周7天，每天24小时的电话支持服务，发生故障时且中标方无法解决,中标方需在1小时之内派技术专家到故障现场，协助采购单位定位故障，直至故障排除，系统恢复正常运行；

（5）中标人提供5*8小时备件支持，如有硬件问题，应在两个工作日内更换配件并排除故障。如遇设备硬件停产或其他原因导致无原型号部件的,更换的新型号部件性能应同等于或高于原部件，且无质量与工艺方面的问题。

（6）中标人定期提供巡检，中标方负责提供到达设备现场的交通工具, 派工程师与采购单位人员一同到设备现场进行巡检，了解设备运行健康状况，提前排除故障隐患，并定期提供巡检报告.

（7）中标方需专人负责采购单位的技术支持工作。相关系统维护的人员具有相应的资质、证书，人员上岗或变更应事先得到招标方的认可.

（8）中标人须按采购单位要求协助设备搬迁服务支持,包括搬迁前的准备工作,搬迁中的设备拆卸运输及搬迁后的安装调试工作等.

（9）投标方不得以低于成本的报价竞标。

（五）维修设备清单

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌\产地\规格\型号等 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安防部分 |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清网络摄像机 | 科达\苏州\IPC2252-AN | 18 | 台 |  |
| 2 | 红外高清网络半球 | 科达\苏州\IPC2231-HN | 27 | 台 |  |
| 3 | 高清枪球联动系统 | 科达\苏州\KIOT1000-2111 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能化分析摄像机 | 科达\苏州\IPC121-Ei4N | 1 | 台 |  |
| 5 | 设备支架 | 定制\深圳\国标 | 48 | 套 |  |
| 6 | 智能电源控制器 | 国标\深圳\DC12V 10A | 10 | 台 |  |
| 7 | 视频监控业务管理平台 | 科达\苏州\KDM2801H-G2 | 1 | 台 |  |
| 8 | 服务器 | 科达\苏州\KProServer2 | 1 | 台 |  |
| 9 | 人脸比对服务器 | 科达\苏州\EPAS8000 | 1 | 台 |  |
| 10 | 综合安防管理系统 | 科达\苏州\SIMS-1000 | 1 | 台 |  |
| 11 | 智能化高清录像设备 | 科达\苏州\NVR2881-64HDI | 1 | 台 |  |
| 12 | 硬盘 | 希捷\中国\ST4000NM0033 | 16 | 块 |  |
| 13 | 集中式综合业务平台 | 科达\苏州\KDM201-SH-E | 1 | 台 |  |
| 14 | 高清解码模块 | 科达\苏州\KDM201-D01E | 4 | 块 |  |
| 15 | 高清液晶拼接屏 | 响石\潮州\SCM46VL-XM | 4 | 台 |  |
| 16 | 电视墙 | 响石\潮州\定制 | 1 | 套 |  |
| 17 | 交换机 | 中兴\深圳\ZXR10 5250-28TS-L | 1 | 台 |  |
| 18 | 交换机 | 中兴\深圳\ZXR10 5950-H | 1 | 台 |  |
| 19 | 过程控制管理计算机 | 联想\北京\R4900d | 1 | 套 |  |
| 20 | 机柜、机架 | 精致\深圳\42U | 2 | 台 |  |
| 21 | 监控中心及子中心设备 | 精致\深圳\定制 | 1 | 套 |  |
| 22 | 双绞线缆 | 爱谱华顿\上海\超五类 | 12 | 箱 |  |
| 23 | 不间断电源 | 科士达\深圳\YDC9320 | 1 | 套 |  |
| 24 | 蓄电池组 | 科士达\深圳\6-FM-100 | 32 | 节 |  |
| 25 | 蓄电池屏(柜) | 科士达\深圳\C16 | 2 | 个 |  |
| 26 | 电力电缆 | 爱谱华顿\上海\RVV 2×1.0 | 2500 | m |  |
| 27 | 电力电缆 | 爱谱华顿\上海\RVV3X1.5 | 3000 | m |  |
|  | 报警系统 |  |  |  |  |
| 28 | 系统软件 | Honeywell\中国\IP-ALARM/4 | 1 | 套 |  |
| 29 | 通讯网络控制设备 | Honeywell\中国\IP2000 | 1 | 台 |  |
| 30 | 入侵报警控制器 | Honeywell\中国\VISTA-128BPT | 1 | 台 |  |
| 31 | 控制设备 | Honeywell\中国\6160 | 1 | 个 |  |
| 32 | 入侵报警信号传输设备 | Honeywell\中国\4193SN | 18 | 个 |  |
| 33 | 入侵报警信号传输设备 | Honeywell\中国\4208SN | 13 | 个 |  |
| 34 | 入侵探测设备 | 艾礼富\中国\ABI30-1509 | 16 | 对 |  |
| 35 | 入侵探测设备 | 艾礼富\中国\ABH-50L | 3 | 对 |  |
| 36 | 入侵探测设备 | Honeywell\中国\DT6360 | 19 | 个 |  |
| 37 | 入侵探测设备 | Honeywell\中国\FG1625RT | 29 | 个 |  |
| 38 | 入侵报警信号传输设备 | Honeywell\中国\4101SN | 3 | 个 |  |
| 39 | 入侵探测设备 | 豪恩\深圳\HO-01 | 3 | 个 |  |
| 40 | 入侵探测设备 | 豪恩\深圳\HO-03F | 15 | 对 |  |
| 41 | 声光报警器 | 国产\中国\HC-103 | 1 | 个 |  |
| 42 | 蓄电池 | 国产\中国\12V7A | 1 | 个 |  |
| 43 | 专用线缆 | 爱谱华顿\上海\RVV 2*1.0 | 1500 | m |  |
| 44 | 专用线缆 | 爱谱华顿\上海\RVV 4*1.0 | 2000 | m |  |
| 45 | 电力电缆 | 爱谱华顿\上海\RVVRVV 2*1.0 | 1500 | m |  |
| 46 | 设备支架 | 国产\中国\定制 | 4 | 套 |  |
|  | 门禁系统\巡更系统 |  |  |  |  |
| 47 | 系统软件 | DAC\深圳\C3 | 1 | 套 |  |
| 48 | 控制器 | DAC\深圳\MJ8012 | 4 | 个 |  |
| 49 | 出入口控制设备 | DAC\深圳\GY5730 | 16 | 个 |  |
| 50 | 出入口控制设备 | DAC\深圳\FK412 | 1 | 个 |  |
| 51 | 出入口控制设备 | 飞利浦\中国\Miafre 1 s50 | 20 | 张 |  |
| 52 | 出入口控制设备 | 国产\中国 | 6 | 个 |  |
| 53 | 出入口控制设备 | 意林\中国\YM-350(LED) | 6 | 套 |  |
| 54 | 电力电缆 | 爱谱华顿\上海\RVV 2×1.0 | 300 | m |  |
| 55 | 双绞线缆 | 爱谱华顿\上海\超五类 | 2 | 箱 |  |
|  | 对讲系统 |  |  |  |  |
| 56 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 来邦\深圳\NLS-30 | 1 | 台 |  |
| 57 | 分配网络 | 来邦\深圳\NLS-AE6-S | 6 | 台 |  |
| 58 | 电子对讲门 | 来邦\深圳\NLS-S | 1 | 台 |  |
| 59 | 转换器 | 来邦\深圳\NLS-SE | 1 | 台 |  |
| 60 | 电磁铁(电磁制动器) | MIFARE\中国 | 1 | 套 |  |
| 61 | 电源控制盒 | MK\中国 | 1 | 台 |  |
| 62 | 按钮 | MLSH01\中国 | 1 | 个 |  |
| 63 | 交换机 | 中兴\深圳 | 1 | 台 |  |
| 64 | 双绞线缆 | 爱谱华顿\上海\超五类 | 1 | 箱 |  |
|  | 机房工程 |  |  |  |  |
| 65 | 墙面装饰抹灰 | 标准\深圳 | 20 | m2 |  |
| 66 | 栏杆、栏板、装饰抹灰 | 标准\深圳 | 20 | m2 |  |
| 67 | 柱、梁面装饰抹灰 | 标准\深圳 | 60 | m2 |  |
| 68 | 柱、梁面装饰抹灰 | 标准\深圳 | 60 | m2 |  |
| 69 | 水泥砂浆楼地面单独找平 | 标准\深圳 | 20 | m2 |  |
| 70 | 现浇水磨石楼地面 | 标准\深圳 | 20 | m2 |  |
| 71 | 块料台阶面 | 标准\深圳 | 3 | m2 |  |
| 72 | 防静电活动地板 | 标准\600×600×35\深圳 | 20 | m2 |  |
| 73 | 灯带(槽) | 标准\深圳 | 2 | 套 |  |
| 74 | 普通灯具 | 标准\深圳 | 6 | 套 |  |
| 75 | 电力电缆 | ZR-BV-3×2.5\深圳 | 200 | m |  |
| 76 | 镀锌钢管 | 国标\深圳\镀锌钢管20 | 50 | m |  |
| 77 | 接地母线 | 紫铜带3*30\标准 | 20 | m |  |
| 78 | 避雷引下线 | BVR3.5mm2\标准 | 30 | m |  |
| 二 | 安检设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 双视角X射线安全检查设备 | 安天下/AT6550D | 1 | 台 |  |
| 2 | 通道式金属探测门 | 安天下/AT300 | 1 | 台 |  |
| 3 | 手持式危险液体探测仪 | 安天下/AT1500 | 2 | 台 |  |
| 4 | 手持式金属探测器 | 安天下/AT2008 | 2 | 台 |  |
| 5 | 高清监控摄像机 | 科达/IPC123-EN | 3 | 台 |  |
| 三 | 防爆器械部分 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆罐 | 安天下/FBG-G1.5-TH101型/深圳市天和时代电子设备有限公司/中国 | 1 | 个 |  |
| 2 | 防爆毯 | 安天下/FBT-AT100型/深圳市天和时代电子设备有限公司/中国 | 1 | 张 |  |
| 3 | 防爆钢叉 | 恒大/HD-01型/江苏恒大警用装备制造有限公司/中国 | 4 | 把 |  |
| 4 | 防爆盾牌 | 恒大/FBP-T-L-HD型/江苏恒大警用装备制造有限公司/中国 | 4 | 个 |  |
| 5 | 长警棍 | 恒大/HD-CJG-01型/江苏恒大警用装备制造有限公司/中国 | 4 | 根 |  |
| 6 | 丁型警棍 | 锐盾/TJG-RD型/江苏锐盾警用装备制造有限公司/中国 | 10 | 根 |  |
| 7 | 多功能手持喇叭喊话器 | 恒大/L-1LA3型/江苏恒大警用装备制造有限公司/中国 | 2 | 台 |  |
| 8 | 防爆头盔 | 恒大/FBK-HD01-L/江苏恒大警用装备制造有限公司/中国 | 4 | 个 |  |
| 9 | 防刺服 | 恒大/FCF-J-HD/江苏恒大警用装备制造有限公司/中国 | 6 | 套 |  |
| 10 | 防割手套 | 恒大/FGST-ZZ-C-HD型/江苏恒大警用装备制造有限公司/中国 | 12 | 套 |  |
| 11 | 数模对讲机 | 海能达/BD/海能达通信股份有限公司/中国 | 6 | 台 |  |

二、商务要求

1.项目服务期限1年（365天），以合同签订生效后并按要求派专业技术人员进场服务算起。

2.项目进度安排，严格按照招标文件要求和用户单位要求进行服务工作安排。

3.付款方式：按馆方要求付款。

4.验收要求：由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。

5.培训要求：现场培训和解答，并按用户要求，对相关人员进行技术培训及指导。

6.售后服务要求：

6.1服务期间提供原厂备件和阶段性报告；

6.2每次系统现场服务后，均应填写服务表格。服务表格内容主要包括服务内容、服务实施结果、服务确认。每次系统现场服务后，均应得到用户方指定技术人员签署的服务确认。服务确认内容包括服务实施结果、服务满意度。

6.3中标方提供维保服务的人员如果发生变动，必须保证后续人员具有同等的资质和能力，并经用户确认同意后变更，否则用户方有权终止维保合同的执行，并要求赔偿损失。中标方如果在提供维保服务过程中出现无法在规定的时间内给用户方解决问题的情况时，应该立即向可能三方寻求支持解决问题；如出现宕机类的紧急故障,中标方必须保证原厂商直接服务，确保受到影响的业务在接到故障报告后4小时内恢复正常运行。由以上各情况产生的所有相关费用由中标方承担。若中标方有意拖延不采取积极措施寻求相关技术支持，由此对用户方产生的损失，用户方将根据合同条款的违约责任进行相应处罚。

6.4在国家法定节假日或重要参观或接待或用户方系统迁移等关键时间段，按照用户方要求，要求派出有相应能力的工程师，按用户方指定的时间在用户方现场提供现场支持服务。服务内容包括解决与维保服务范围内设备和软件有关的各种软硬件问题和用户方指定的其他工作，并接受用户方的管理。

7.违约要求

7.1如因维护方的原因未按项目规定的时间内完成工作，每延迟1个工作日，将对服务单位按项目总额的5‰作为处罚。在支付相关阶段款项时扣除。

7.2在维护过程中，如果因技术人员服务态度或技术等问题出现用户投诉现象连续2次以上，将对服务单位按项目总额的5‰作为处罚。在支付相关阶段款项时扣除。

7.3维护单位对所有设备提供一年时间的维护(由项目通过正式验收之日起)，对非人为因素出现的一切质量问题，在三天内提供维修或更换。如在收到用户整改通知后，超过约定时间5个工作日不能完成整改，采购方有权要求维护单位中止项目工作，可以拒付终止日以后的全部费用，维护单位应支付合同总额20％的违约金或赔偿甲方的损失。

7.4系统验收达不到合同约定的质量标准的，乙方向甲方交纳合同总价5‰的违约金，并承担再次验收所产生的一切费用。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

第四章  发、开标时间的安排

一、报名及获取标书方法：

1、报名及获取招标文件时间：2018年4月16日——2018年4月20日，每个工作日上午10:00——11:00，15:00——16:00（北京时间）。

2、报名及获取招标文件地点：深圳博物馆新馆北区106室。

3、有投标意向的投标人必须在报名截止时间前到上述地址报名和获取招标文件。

4、报名及获取招标文件应提交的材料：1）营业执照复印件，并在市场监督管理局网站上自行打印公司经营范围，2）深圳市政府采购供应商注册证明材料，3）法定代表人证明书原件，4）法定代表人授权委托书原件，5）广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级或以上等级资质证书复印件。以上资料复印件均需加盖公章。

5、报名及获取招标文件方式：现场审核报名资料后获取招标文件。

6、如在投标报名后弃标，须于2018年4月20日17:30（北京时间）前电话告知（联系电话：88127517），否则将纳入我馆招投标诚信档案。

7、任何要求对招标文件进行澄清的，应在2018年4月20日11:30（北京时间）前以书面形式通知深圳博物馆。

二、投标资料包含

1）装订好的标书（一式两份）、2）密封好的投标一览表。

所有投标文件需加盖公章并密封，否则，造成投标人废标或取消资格，责任由投标人负责。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年4月23日10:00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2018年4月23日10:00（北京时间）

3、开标地点：深圳博物馆新馆北区二楼会议室。

4、开标办法：1）投标人参加开标会，2）当众拆封投标一览表，3）综合评分法确定中标候选人。

联 系 人：陈丹莎

通讯地址：深圳市福田区市民中心A区博物馆北区106室

邮政编码：518027

电　　话：88127517

传　　真：88125829

深圳博物馆

2018年4月9日

附：评分细则

| 类别 | 评分项目 | 最高分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标（G） （总分40分） | 投标总价 | 40 | 得分按以下公式计算：得分=Z/ Sn×40 其中： Z ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。 Sn ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标报价。 |
| 技术标（J） （总分30分） | 实施方案 | 8 | 考察内容：根据投标文件（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
|  | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 12 | 现有的监控平台KDM2802、存储设备2880、SIMS综合管理系统升级服务”生产厂商出具的符合本项目招标要求的原厂售后服务承诺函，有得100%分，无得0分。 |
|  | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | 根据投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
|  | 违约承诺 | 5 | 考察内容： 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。。 |
| 商务标（S） （总分30分） | 通过相关认证情况 | 5 | 1.具有质量体系认证证书得20%分； 2.具有国家高新企业认证证书得20%分; 3.具有计算机信息系统集成及服务资质三级或以上等级资质认证得20%分; 4..具有广东省公安厅颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》二级或以上等级资质得20%分，无得0分。 5.具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上等级资质得20%分，无得0分。 以上证书提供扫描件或复印件并加盖公章（原件备查），未提供和提供资料不清晰、专家无法根据所提供资料作出判断的，一律不得分。 |
|  | 拟安排的项目负责人情况 | 5 | 项目负责人具有《安全防范设计评估师一级证书》、PMP项目经理证书和高级网络信息安全工程师证书的资格得100%分，无得0分。 提供项目负责人的近3个月的社保证明及相关资格（注册）证书扫描件并加盖公章（原件备查），未提供或专家无法根据所提供资料作出判断的不得分。 |
|  | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 10 | 拟投入项目技术人员（项目负责人除外）不少于5人（含5人），不足5人此项不得分。 1、拟投入的项目技术人员（项目负责人除外）提供1名具有PMP证书得20%分，无得0分； 2、提供1名具有网络工程师认证中级或以上得20%分，无得0分； 3、提供1名具有网络信息安全工程师认证高级得20%分，无得0分； 4、提供1名具有信息安全保障人员认证证书，注册方向：安全集成（专业级）或以上得20%分，无得0分； 5、提供1名具有一级建造师（机电专业）或以上得20%分，无得0分； 项目团队成员需为投标人自有员工，需提供相关证书扫描件及近3个社保证明，否则不得分。 注意：同一人员具有多个证书不予重复计算 |
|  | 自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 4 | 投标人具有：1、综合安防管理系统软件的计算机软件著作权； 2、运维管理系统平台的计算机软件著作权。 提供2个得100%分，提供1个得50%分，无得0分。 提供证明材料扫描件或复印件并加盖公章（原件备查）。未提供和提供资料不清晰、专家无法根据所提供资料作出判断的，一律不得分。 |
|  | 项目拟使用的（工具、机器）情况 | 6 | 投标人进场需提供备件，要求与项目维护清单同型号的： 红外高清网络摄像机（IPC2252）（3台）、红外高清网络半球IPC2232（3台）、智能化分析摄像机（IPC121-Ei4N）（1台）、视频监控业务管理平台（KDM2801H）（1台）、高清解码模块（KDM201-D01E）（2台）、智能化存储设备（NVR2881）（1台）、接入交换机(ZXR10 5250-28TS-L)1台、对讲主机（NLS-30）2台、双鉴探测器(DT6360)2台、门禁控制器(MJ8012)2台、报警主机VISTA-128BPT（1台）， 以上备机免费供用户方使用，全部提供得100%分，提供不全此项不得分。 |
| 总得分（N） 总分100分 |  | 100 | N=J+G+S |

评委会将按照招标文件规定的各项因素对各投标文件进行量化打分并加权汇总，然后对每个投标人的总得分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值确定其评标总得分，评标总得分最高者将被推荐为中标人，并作出评标结论。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术服务优劣顺序排列。